## Slide 1
Mikołaj Lemański IJ
Sieci
komputerowe

## Slide 2
Sieć komputerowa
Definicja sieci komputerowej mówi, że jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów w celu wymiany danych poprzez media transmisyjne wykorzystując odpowiednie protokoły komunikacyjne.
Obecnie definicję tą trzeba rozszerzyć, ponieważ zwiększyła się liczba urządzeń podłączanych do sieci i korzystających z niej. Dziś do sieci komputerowej podłączamy nie tylko komputery czy serwery, ale również telefony komórkowe, tablety, telewizory, a nawet pralki, lodówki oraz inne urządzenia AGD.

## Slide 3
Podstawowe definicje
Serwer – komputer, na którym zainstalowane jest specjalistyczne oprogramowanie, oferujący usługi innym komputerom (WWW, poczta elektroniczna, zasoby plikowe)
Klient – komputer korzystający z usług udostępnianych przez serwer
Protokół komunikacyjny – określony sposób (język) komunikacji, dzięki któremu możliwa jest wymiana danych pomiędzy urządzeniami w sieci

## Slide 4
Podział sieci ze względu na zasięg
Sieć LAN | Sieć MAN | Sieć WAN
(ang. Local Area Network) sieć lokalna, na którą składają się komputery znajdujące się w obrębie jednego budynku, biura, szkoły czy mieszkania | (ang. Metropolitan Area Network) - duża (miejska) sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto | (ang. Wide Area Network) to sieci komunikacji danych, które rozciągają się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region, kraj lub świat.

## Slide 5
Topologie sieci komputerowych
Topologia sieci - (ang. network topology) - sposób fizycznego połączenia węzłów w sieci
Pojęcie to odnosi się głownie do sieci LAN, ponieważ więkze sieci zazwyczaj są ze sobą połączone bezprzewodowo.

## Slide 6
Zalety:
■ Tania budowa
■ Brak koncentratorów/przełączników
■ Jeden kabel
■ Awaria węzła nie powoduje paraliżu sieci
Wady:
■ Awaria kabla powoduje paraliż sieci
■ Ograniczona możliwość rozbudowy
■ Niska przepustowość
■ Obsługuje tylko jeden kanał transmisyjny
(szyny, liniowa)(ang. bus topology) - wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali, węzły współdzielą jedno medium kablowe
Topologia magistrali

## Slide 7
Topologia gwiazdy
Wady:
■ Większa ilość kabli
■ Ograniczenie odległości stacji roboczej
od koncentratora
■ Uszkodzenie koncentratora
powoduje całkowity paraliż sieci
składa się z punktu centralnego koncentratora (hub) lub przełącznika (switch), do
którego są podłączone wszystkie inne węzły sieci. Gwiazdy są najpopularniejszymi
topologiami stosowanymi w sieciach LAN
Zalety:
■ Łatwa lokalizacja uszkodzenia
■ Bardzo łatwa rozbudowa sieci
■ Uszkodzenie węzła nie sparaliżuje sieci
■ Wysoka przepustowość
■ Proste zarządzanie siecią

## Slide 8
(ang. Token Ring) każdy komputer jest połączony z innymi dwoma, co daje nam
obieg zamknięty, który potocznie nazywamy pierścieniem. Każdy komputer
zamknięty w pierścieniu pełni role wzmacniacza sygnału
Zalety:
■ Małe zużycie kabla
■ Niskie koszty budowy
Wady:
■ Niska przepustowość
■ Trudna do rozbudowy
■ Ciężka lokalizacja uszkodzeń
■ Uszkodzenie jednej stacji
powoduje paraliż sieci
Topologia pierścienia

## Slide 9
Rodzaje Mediów transmisyjnych
Kabel koncentryczny | Skrętka | Światłowód
łatwo ulega uszkodzeniu, jest wrażliwy na zginanie, zakończony złączem BNC | okablowanie miedziane zakończone złączem RJ-45, wyróżniamy skrętki ekranowane i nieekranowane | okablowanie optyczne przewodzące impulsy świetlne, różne złącza

## Slide 10
Ethernet (IEEE 802.3)
nazwa standardów wykorzystywanych w budowie głównie lokalnych sieci
komputerowych. Obejmują one specyfikację przewodów, złącz (RJ-45)
oraz przesyłanych nimi sygnałów.
Standard Ethernet, Wireless Wi-Fi
Bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN, IEEE 802.11)
(ang. Wireless Local Area Network) to sieci realizujące połączenie między
komputerami bez użycia okablowania. Medium transmisyjnym przenoszącym
sygnały są najczęściej fale radiowe (mikrofale)

## Slide 11
Urządzenia sieciowe

## Slide 12
Każdy komputer, który ma pracować w sieci, musi mieć zainstalowany adapter
umożliwiający fizyczne przyłączenie okablowania sieciowego lub odbiór danych
radiowych. Najczęściej przyjmuje on postać karty rozszerzeń montowanej w
gnieździe magistrali PCI, PCI-Express lub też zewnętrznego adaptera USB.
Każda karta sieciowa posiada unikatowy adres sprzętowy MAC wykorzystywany do
identyfikowania komputera w sieci.
Karta sieciowa

## Slide 13
To urządzenie, które służy do łączenia sieci komputerowych, na przykład sieci
Internet z domową siecią lokalną. Za pomocą wbudowanych mechanizmów (np.
NAT) ruter kieruje ruchem pakietów w sieci - wyznacza dla nich odpowiednią trasę.
To właśnie od procesu trasowania (ang. routing) wzięła się nazwa urządzenia.
Rutery w małych sieciach zwykle
posiadają zintegrowany przełącznik
(switch) i punkt dostępowy WiFi.
Router

## Slide 14
(ang. hub) dziś już nie stosowane sieciowe urządzenie służące do realizacji
połączeń między komputerami w sieciach Ethernet opartych na topologii gwiazdy.
Pośrednicząc w połączeniu, rozsyła zapytania do wszystkich komputerów
uruchomionych w sieci. Dane trafiają do każdego aktywnego węzła, jednak
odpowiada tylko ta maszyna, dla której przeznaczone są dane pakiety, pozostałe
ignorują cudze pakiety.
W sieciach z koncentratorem dochodzi
do nadmiarowej transmisji danych, co
sprzyja powstawaniu kolizji, czyli sytuacji
w której dwa komputery w tym samym
czasie usiłują wysłać pakiet przez łącze.
Rozsyłanie danych do wszystkich
komputerów w sieci nie sprzyja również
bezpieczeństwu - komputer wyposażony
w odpowiednio skonfigurowaną kartę
sieciową może przechwytywać wszystkie
dane przesyłane w danej sieci
Koncentrator

## Slide 15
Urządzenie centralne służące do realizacji połączeń między
komputerami w sieciach Ethernet opartych na topologii gwiazdy.
Przełącznik przechowuje w wewnętrznej pamięci numery MAC
interfejsów sieciowych, które są skojarzone z portami RJ-45 do których
podłączone są komputery. Dzięki sprawdzeniu adresu każdej ramki
danych switch przesyła pakiety tylko do właściwego komputera
Bezpośrednie połączenie między komputerem nadającym pakiety oraz
odbierającym je pozwala w pełni wykorzystać przepustowość sieci.
Przełącznik

## Slide 16
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje sieci
Sieci równorzędne (peer-to-peer, P2P)
Sieci klient-serwer (client-server)

## Slide 17
Peer-to-peer, P2P – model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia, w odróżnieniu od architektury klient–serwer w sieciach o architekturze równorzędnej każdy
komputer może być klientem (korzystać z usług oferowanych przez inne
urządzenia), serwerem (udostępniać usługi) lub być jednocześnie
klientem i serwerem.
Sieci równorzędne

## Slide 18
(ang. client/server, client-server model) – architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról). Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi (ang. service request).
Klient-serwer
Podstawowe, najczęściej spotykane serwery działające w oparciu o architekturę klient-serwer to: serwer poczty elektronicznej, serwer WWW, serwer plików, serwer aplikacji. Z usług jednego serwera może zazwyczaj korzystać wiele klientów. Jeden klient, w ogólności, może korzystać jednocześnie z usług wielu serwerów. Według schematu klient-serwer działa też większość, obecnie spotykanych, systemów zarządzania bazą danych.

## Slide 19
Przykłady sieci typu klient-serwer
Przykładami sieci typu klient-serwer jest Novell NetWare lub Windows Server
W każdej z tych sieci do przechowywania informacji o obiektach, np. użytkownikach, udostępnianych zasobach, uprawnieniach, służy
usługa katalogowa. W przypadku sieci NetWare usługa ta nazywana
jest eDirectory lub we wcześniejszych wersjach Novell Directory
Services (NDS). Usługa katalogowa w środowisku Windows nosi
nazwę Active Directory
Usługi katalogowe
to specjalizowany typ baz danych o strukturze najczęściej drzewa,
przeznaczony przede wszystkim do szybkiego przeglądania,
przeszukiwania i odczytu danych. Wykorzystywane są jako mechanizmy
zarządzania w środowiskach sieciowych

## Slide 20
Ogólnoświatowa sieć Internet
Internet jako sieć globalna:
Najpopularniejszą globalną siecią
komputerową jest Internet. Składa
się ona z wielu sieci o mniejszym
zasięgu używających protokołu TCP/IP.
Użytkownicy korzystają z Internetu
przy użyciu programów takich jak
np. przeglądarka WWW, klient FTP,
komunikator internetowy itp.
Usługi dostępne w sieci Internet
spowodowały szereg przemian
cywilizacyjnych określanych jako
kształtowanie się społeczeństwa
informacyjnego (globalna wioska)

## Slide 21
W Internecie możemy wyróżnić następujące rodzaje komputerów i urządzeń:
komputery klienckie - korzystające z różnych usług za pomocą
zainstalowanych programów, zwanych klientami (np. klient FTP)
serwery - w których instaluje się programy umożliwiające
świadczenie usług internetowych (np. serwer www)
routery - komputery lub urządzenia będące miejscem połączenia sieci
lokalnej z Internetem
Proces wymiany zasobów w sieci odbywa się za pośrednictwem tzw.
pakietów:
Pakiet (datagram, porcja informacji)
składa się z nagłówka i obszaru danych. Nagłówek pakietu zawiera
informacje wymagane do przesłania pakietu od nadawcy do
odbiorcy. Obszar danych zawiera informacje, które mają zostać
przesłane za pomocą pakietu.

## Slide 22
Protokół sieciowy TCP/IP.
Aby możliwa była komunikacja między komputerami w sieci Internet
konieczne jest nadanie każdemu hostowi adresu IP, czyli unikalnego
W rzeczywistości komputery traktują adres internetowy jako liczbę
całkowitą 32-bitową - np.:34456623596
Użytkownicy Internetu nie muszą znać adresów IP (w dowolnej postaci) na pamięć. Nazwa mnemoniczna (słowna), np.:www.google.pl jest tłumaczona na adres IP dzięki wykorzystaniu protokołu DNS (Domain Name System).

## Slide 23
złożony system komputerowy oraz prawny. Zapewnia rejestrację nazw domen
internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Realizuje bieżącą
obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające
poszczególnym nazwom
Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa mnemoniczna, np. www.onet.pl może
zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP: 213.180.146.27
Domain Name System

## Slide 24
Praca w sieci to nie tylko techniczna umiejętność jej wykorzystania, to
także udzielanie odpowiedzi na szereg pytań, jakie zadajemy sobie
codziennie podczas jej użytkowania. To także rozumienie zagrożeń z
nią związanych oraz przestrzeganie powszechnie przyjętych zasad
etyki. Wiążą się z tym umiejętności takie jak:
ocenianie wiarygodności odnalezionych informacji
przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania,
ochrona prywatnych danych osobowych
świadomość poczucia anonimowości w sieci
przestrzeganie praw autorskich w sieci
znajomość skutków i symptomów uzależnienia od Internetu
rozumienie zagrożeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem
dostęp do niewłaściwych treści, oszustwa internetowe

## Slide 25
HTTP
(ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów
hipertekstowych) to protokół sieci wykorzystywany na stronach www.
Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądanie udostępnienia
dokumentu WWW oraz informacje pobrane z formularzy. HTTP
FTP
(ang. File Transfer Protocol) - to protokół pozwalający na transfer
plików pomiędzy serwerem i klientem.
SMTP
(ang. Simple Mail Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny
opisujący sposób wysyłania poczty elektronicznej w Internecie
Protokoły sieciowe